## Slide 1
 | Наименование | Описание
Базовые параметры | Модель | SmartLi-512V-80AH
 | Материал аккумулятора | LiFePO4
 | Номинальное напряжение | 512 В постоянного тока
 | Номинальное зарядное напряжение | 544 В постоянного тока
 | Макс. Ток Зарядки/разрядки | 80 A/500 A непрерывно при 35°C
 | Циклический ресурс | 5000 циклов при глубине разрядки 50%
 | Номинальная мощность | 40,96 кВтч(6C), 52 кВтч(1C)
 | масса | прибл. 800
 | Габариты (Ш х Г х В) | 600mm*850mm*2000mm
 | Саморазряд при 25°C | Менее 5% за 90 дней хранения
 | Интерфейс связи | RS485; сухие контакты, Ethernet
 | Защита | Перегрев, перегрузка по току, короткое замыкание, перезарядка/разрядка и т. д.
 | Сертификация | UL1642, UN38.3, IEC62619, IEC62040
 | Температура хранения | 0°C~40°C
 | Температура транспортировки | -40°C до 60°C
 | Рабочая температура | 0°C до 40°C (рекомендуется 20-25 °C)
 | Относительная влажность воздуха | 5%~95%
 | Макс. Высота | 4000m
Спецификации