Спецификация HTC Desire 610

Размер: 143.1 x 70.5 x 9.6 мм

Вес: 143.5 граммов

Экран: 4.7-дюймовый сенсорный экран с разрешением qHD

### Процессор

### Qualcomm® Snapdragon™ 400, частота 1.2 ГГц, четырехъядерный

### Платформа

- Android™ с HTC Sense®

- HTC BlinkFeed™

### память

- Общий объем: 8 ГБ, объем доступной пользователю памяти может отличаться

- RAM: 1 ГБ

- Слот для карты памяти microSD™ до 128 ГБ (карта не прилагается)

### сеть

### 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE:

### 850/900/1800/1900 МГц

### 3G/3.5G - WCDMA:

### 850/900/2100 МГц с HSPA + до 42 Мбит/с

### 4G - LTE:

### EMEA: 800/900/1800/2600 МГц

### Asia: 700/900/1800/2100/2600 МГц

### SIM

- Nano SIM

### ДАТЧИКИ

- Акселерометр

- Датчик положения в пространстве

- Датчик освещенности

### Подключения

- Аудио-разъем 3,5 мм

- Bluetooth 4.0 c поддержкой aptX™

- Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)

- DLNA® для беспроводной передачи потокового видео на ТВ-приемники или компьютер

- HTC Connect™

### Разъем micro-USB 2.0 (5-контактный) для заряда батареи

### звук

- HTC BoomSound™

- Два фронтальных стереодинамика

- Система шумоподавления HTC Sense Voice™

### КАмера

- Основная камера: 8 МП

- Диафрагма f/2.4, обратная подсветка матрицы

- Запись видео Full HD 1080p

- Фронтальная камера: 1.3 МП, FSI-сенсор

- Запись видео Full HD 720p

### МУЛЬТИМЕДИЯ

#### Поддерживаемые форматы аудио:

- Воспроизведение: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)

#### Запись: .aac

#### Поддерживаемые форматы видео:

- Воспроизведение: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3)

- Запись: .mp4

### Определение Местоположения

- GPS + GLONASS

### батарея

- Встроенная литий-полимерная батарея

- Емкость: 2040 мАч

### Зарядное устройство

- Переменное напряжение питания/частота на входе: 100 ~ 240 В, 50/60 Гц

- Выходное постоянное напряжение: 5В,  1 А

# Endnotes

Доступный пользователю объем памяти меньше за счет программного обеспечения смартфона. Размер хранилища данных может быть изменен за счет обновления программного обеспечения или использования приложений

Протоколы сети в разных регионах могут отличаться в зависимости от оператора связи и Вашего местонахождения. 4 G LTE доступна только в некоторых странах. Загрузки и скорость загрузки также зависит от оператора мобильной связи

Время автономной работы (в режиме разговора, в режиме ожидания, и другое) зависит от сети и условий использования смартфона